## Slide 1
ROUND2 · WIRELESS CHANNEL RECONSTRUCTION
Phase93
端到端复信道重建模型
从四个赛事原始文件，现场生成 500×256×4×192 complex64 输出
01
原始数据
02
矩形验证
03
空间预测
04
PAS / PDP
05
频谱投影
06
Phase93
核心观点：空间模型预测“功率结构”，物理投影负责恢复“可行复信道”
[源码] build_phase93_end_to_end.py / r2_pipeline.py
ROUND2 / PHASE93 01
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: build_phase93_end_to_end.py
- User-provided visual style references (2026-08)

## Slide 2
01
四个原始文件定义了全部可用信息
测试点只有位置；训练信道负责监督，地图点云提供传播上下文
数据空间全景
BS
蓝/青：训练位置
红：测试矩形岛
★：基站
测试集集中在多个小矩形中，因此验证也必须制造空间空洞。
原始输入契约
训练信道 H
4000×256×4×192
complex64
训练位置
4000×3
坐标监督
测试位置
500×3
无信道真值
场景点云
Round2_Map.ply
几何/遮挡特征
历史 P9 / P10 / Phase40 数组不是模型输入
[源码] README.md / build_phase93_from_raw.py
ROUND2 / PHASE93 02
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: README.md
- R2-93 repository: build_phase93_from_raw.py

## Slide 3
02
全链路分成六步，每一步都可审计、可恢复
先生成监督与空间结构，再逐阶段把功率目标投影回复数信道
01
数据预处理
全零异常点
阵列顺序
02
物理特征
地图上下文
PAS / PDP
03
空间预测
分岛邻域
矩形 OOF
04
复信道重建
角域/时延域
交替投影
05
阶段校准
Phase6→P9
P10→anti-P10
06
最终验收
g5/g6 局部化
shape / finite
训练真值只在训练点使用
→
测试侧只读坐标和地图
→
输出复数张量
[源码] build_phase93_from_raw.py — 57 named stages
ROUND2 / PHASE93 03
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: build_phase93_from_raw.py

## Slide 4
03
异常值先剔除，验证集再模拟官方矩形空洞
随机切分会高估插值能力；矩形留空检验的才是官方测试所需的外推能力
全零信道 = outlier
Eᵢ = Σ |Hᵢ[a,u,f]|²
3738 有效点
262 异常点
93.45%
进入训练、邻域与锚点
6.55%
在建模前删除
train_energy.npy 由原始信道现场计算
5 折矩形 OOF
V1
V2
V3
V4
V5
训练区
测试矩形扩 3 m buffer
各岛独立选折
按官方岛人口加权
固定种子复现
验证目标：空间外推
[源码] make_propagation_matched_splits.py / r2_pipeline.make_block_split
ROUND2 / PHASE93 04
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: make_propagation_matched_splits.py
- R2-93 repository: r2_pipeline.py

## Slide 5
04
PAS、PDP 与 NMSE 从三个互补角度约束复信道
两个功率谱决定结构，原始复信道误差约束幅度与相位不要偏离过远
PAS · 阵列角度功率谱
能量从哪个方向到达？
PDP · 频率/时延功率谱
能量集中在哪些传播时延？
NMSE · 原始复信道误差
预测复数元素与真值差多远？
16H × 8V 阵列 FFT²
余弦相似度 → 1 越好
192 子载波 FFT → delay bins
余弦相似度 → 1 越好
↘
H_true
H_pred
NMSE → 0 越好
score = 0.4 C_pas + 0.4 C_pdp + 0.2 / (1 + NMSE)
结构 80%
复数误差 20%
[源码] metrics.py-compatible formulation / r2_pipeline.py
ROUND2 / PHASE93 05
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: r2_pipeline.py
- Competition reference metric formula supplied by user

## Slide 6
05
高维复信道先变成可学习的角度—时延监督
Phase93 不直接回归 19.7 万维复数；它学习稳定的功率结构，再通过 IFFT 恢复
原始 H
256×4×192
→
阵列重排
2pol×16H×8V
→
BS-FFT²
PAS₁₉₂
→
频率 FFT
PDP₁₉₂
→
24-band
监督/回归
A · 阵列角度域
方向峰值被保留
→ 192 角度 bin × 24 频带
B · 时延功率域
多径时延峰值被保留
→ 192 delay bin × 4 UE
[源码] build_channel_descriptors.py / matched_phase5_tree_band_descriptor.py
ROUND2 / PHASE93 06
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: build_channel_descriptors.py
- R2-93 repository: matched_phase5_tree_band_descriptor.py

## Slide 7
06
分岛邻域负责“找谁像谁”，交替投影负责“怎样变成信道”
同一矩形岛独立选 PAS/PDP 邻域，降低跨岛传播环境串扰
① 空间局部邻域
★
Top-k ≤ 384
distanceᵖ
分岛参数
wⱼ ∝ 1 / max(dⱼ, 0.25)ᵖ
② PAS / PDP 交替投影
空间初值
BS-FFT
频率 FFT
IFFT 回信道
→
→
↙
↖
12 次循环 · 能量定标
[源码] r2_pipeline.generate_submission / project_spectra_gpu_dual
ROUND2 / PHASE93 07
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: r2_pipeline.py

## Slide 8
07
Phase6 用物理对齐与树模型提升 24-band PAS
这是 P9 与 Phase10 的共同底座：学习功率目标，而不是直接猜逐点相位
1
方向标准化
水平周期 16
垂直周期 8
2
sqrt(PAS)+PCA
rank = 160
压缩结构
3
ExtraTrees
约 420–500 棵
位置+方向+LOS
4
物理投影
PAS scale 1.25
PDP power 1.5
模型输出：可解释的 24-band PAS 目标
→
交替投影：保留 Phase6 PDP 并恢复 complex64
[源码] matched_phase6_pas_fitted_*.py / build_phase6_submission.py
ROUND2 / PHASE93 08
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: matched_phase6_pas_fitted_canonical.py
- R2-93 repository: matched_phase6_pas_fitted_vertical.py
- R2-93 repository: build_phase6_submission.py

## Slide 9
08
P9 用矩形内训练锚点纠正 Phase6 的系统残差
门控只在交叉验证证明有收益时注入局部修正，避免锚点噪声外溢
锚点残差如何形成
灰：Phase6 预测
橙：训练锚点真值
r = clip(log(P_truth / P_external), −2, 2)
PAS 岛内最多 16 锚点 · PDP 最多 4 锚点
门控决定注入剂量
alpha
0.15
0
0.6
ExtraTrees 500 棵
min_samples_leaf = 80
max_features = 0.7
5 折收益网格选择 alpha
P9 = 12 次 PAS/PDP 联合投影
[源码] build_phase9_submission.py
ROUND2 / PHASE93 09
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: build_phase9_submission.py

## Slide 10
09
P10 构造参照方向，Phase40 沿反方向回调
P10 不是最终答案；它是通过官方反馈冻结下来的 anti-P10 坐标轴
24-band PAS 方向空间
P9
P10
→
参照方向 d = log(P10 / P9)
anti-P10 ←
P40
eta = 0.50
Phase10：冻结分组组合
核心组 1/3/4/9/10
补集 graph/canonical/GP
组 4/5/10 primary-anchor
PDP 始终保持 Phase6
Phase40：在频谱域执行反向修正
PAS* = normalize(PAS × exp(−0.50d))
24-band 重复至 192 子载波 → BS-FFT 幅度修正 → IFFT
[源码] phase10_pas_complement_anchor_confirmation.py / build_phase40_*.py
ROUND2 / PHASE93 10
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: phase10_pas_complement_anchor_confirmation.py
- R2-93 repository: build_phase40_p9_actual_antip10_pas050_submission.py

## Slide 11
10
Phase93 只在 g5 / g6 增加 full-192 局部证据
局部修正覆盖 89 行；其余 411 行与 Phase40 字节级保持一致
测试岛作用范围
g1
g2
g3
g4
g5
g6
89 / 500
g5+g6 被修正
411 / 500
保持 Phase40
full-192 anchor 融合
80%
P9 逐角度 PAS
+
20%
锚点 PAS
g5 训练锚点 22 个
g6 训练锚点 42 个
4 邻居 · distance² · horizontal alignment
dose = 0.20 · iterations = 12
再应用冻结的 anti-P10 方向
[源码] build_phase93_g56_antip10_plus_symmetric_clamp_submission.py
ROUND2 / PHASE93 11
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: build_phase93_g56_antip10_plus_symmetric_clamp_submission.py
- R2-93 repository: phase90_symmetric_clampfloor_perue.py

## Slide 12
11
严格端到端入口只需要四个原始文件
所有缓存、矩形折、模型目标与阶段输出都由 57 个命名阶段现场生成
Train H
4000×256×4×192
Train Pos
4000×3
Test Pos
500×3
Map.ply
场景点云
→
57-stage
raw-to-final
一条命令完成重建
python build_phase93_end_to_end.py
--list-stages 审计
--from-stage 恢复
manifest 验收
最终输出验收
shape = 500×256×4×192
dtype = complex64
finite = true
every row nonzero
[源码] build_phase93_end_to_end.py / build_phase93_from_raw.py
ROUND2 / PHASE93 12
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: build_phase93_end_to_end.py
- R2-93 repository: build_phase93_from_raw.py

## Slide 13
12
Phase93 的上限来自空间结构与频谱约束协同
不是单点回归，而是一条可解释、可审计、可端到端重建的物理学习链路
Raw H
→
矩形 CV
→
PAS / PDP
→
Phase6
→
P9 / P10
→
anti-P10
→
g5 / g6
① 验证可信
矩形空洞 OOF
对齐官方空间外推
② 结构优先
PAS/PDP 预测目标
投影恢复复数张量
③ 复现闭环
四个原始文件
57 阶段一键重建
最终边界
历史 Release 数组只用于结果审计；正式模型入口仅依赖四个赛事原始文件。
输出：500×256×4×192 · complex64 · finite · every row nonzero
[源码] Phase93 raw-to-final source tree and manifests
ROUND2 / PHASE93 13
Notes: [Sources]
- R2-93 repository: Phase93 raw-to-final source tree
- R2-93 repository: phase93_g56_antip10_plus_symmetric_clamp_submission_manifest.json